## Slide 1
JORNADAS TÉCNICAS REDIRIS 2026 · A CORUÑA
802.1X
SSID
Secure Access
Say My SSID
Cocinando la nueva red de la UCLM con Aruba Central y ClearPass
Carlos de Manuel Clemente · Analista de Sistemas y Redes · UCLM

## Slide 2
HOJA DE RUTA
Índice
01
Contexto y objetivo
De eduroam al acceso seguro en el cable
02
Decisión de acceso
ClearPass, autenticación y certificados
03
Conectividad y tunelización
Roles, RedUCLM y sedes remotas
04
Despliegue
Inventario y gestión cloud
05
Balance del proyecto
Puntos fuertes, retos y aprendizajes

## Slide 3
01 · CONTEXTO Y OBJETIVO
De eduroam al cable
Punto de partida: planta WiFi con eduroam y 802.1x consolidada; la red cableada aún sin autenticación homogénea.
Objetivo: control de acceso centralizado y microsegmentación dinámica también en el cable.
Alcance: troncal, nueva red de acceso, nueva red inalámbrica, sedes remotas (SD-BRANCH). Todo bajo una única gestión cloud.
LA IDEA, EN UNA LÍNEA
Lo que eduroam hizo por el WiFi, lo extendemos al cable.
Mismo control de acceso, nueva experiencia transparente para el usuario.

## Slide 4
01 · CONTEXTO Y OBJETIVO
Qué hemos cambiado
01
Planta WiFi a AOS 10
Migrada a AOS 10 sobre gateways Aruba 7220 reconfigurados para su nueva función.
02
Acceso con 6200F
Conmutadores de acceso Aruba CX 6200F con tunelización UBT y todos los puertos autenticados.
03
ClearPass renovado
Hardware actualizado; sigue siendo el núcleo de acceso, ahora extendido también a la red cableada.
04
Microsegmentación
Dinámica y por roles, gestionada de forma centralizada desde Aruba Central.

## Slide 5
02 · DECISIÓN DE ACCESO
ClearPass: núcleo de la decisión de acceso
CORE
ClearPass
Decide quién entra y cómo
Decide todos los accesos a la red — ahora extendido también al cable.
Establece de forma centralizada la autenticación y el role de cada dispositivo.
El role se comunica al gateway, donde se aplican las políticas de red.

## Slide 6
02 · DECISIÓN DE ACCESO
Autenticación según el dispositivo
ORDENADORES Y EQUIPOS DE USUARIO
802.1x · EAP-TLS
Equipo plataformado: autenticación por certificado, automática y transparente.
802.1x · EAP-PEAP
No plataformado: el usuario lo configura con usuario y contraseña.
MAC · invitado
Sin configuración: entra como invitado con acceso a Internet restringido.
RESTO DE DISPOSITIVOS
Impresoras, clima, cámaras, antenas…
MAC · Huella + base de datos
ClearPass usa su huella y la información registrada en su base de datos para asignar el role adecuado.

## Slide 7
02 · DECISIÓN DE ACCESO
Certificados EAP-TLS automáticos
PASO 01
El usuario arranca por primera vez su portátil plataformado.
→
PASO 02
Se aprovisiona el certificado EAP-TLS emitido por la CA interna del Directorio Activo .
→
PASO 03
Acceso a red cable y eduroam transparente y seguro, sin tocar nada.
0
configuración manual para el usuario — menos incidencias y menos trabajo de soporte.

## Slide 8
03 · CONECTIVIDAD
Acceso y tunelización
CLIENTE
Dispositivos
Portátil · móvil · IoT cable y WiFi
→
ACCESO
6200F · AP
Proceso de autenticación
→
CORE
ClearPass
Autentica + asigna ROLE
→
UBT
Gateway
Túnel 7220 / 9004 según red Microsegmentación por role
→
NIVEL 3
Políticas
ACLs de nivel 3
El mismo control de acceso y el mismo camino para la red cableada y la red inalámbrica.

## Slide 9
03 · CONECTIVIDAD
Roles y microsegmentación
ClearPass asigna un role; el role se comunica al gateway, donde se establecen las políticas de red.
Todo el tráfico del dispositivo se tuneliza (UBT) hasta el gateway: segmentación dinámica , no por ubicación física.
Resultado: un modelo zero-trust coherente para cable y WiFi en toda la planta.

## Slide 10
03 · CONECTIVIDAD
RedUCLM: troncal en estrella
NODO CENTRAL
Ciudad Real
8320 VSX – nivel 3 de clientes UBT
Cluster 7220 – gateways AOS10
2×10G RedIRIS
Albacete
2×10G RedIRIS
Toledo
2×10G RedIRIS
Cuenca
2×10G RedIRIS
Talavera
11
Subredes (1 por role) — una única subred PTGAS y una PDI para toda la UCLM (docencia e investigación mantienen su nivel 3 por campus).

## Slide 11
03 · CONECTIVIDAD
Sedes remotas: SD-Branch
SEDE REMOTA
2 × Aruba 9004 (HA)
Tunelización y nivel 3 de usuarios en la propia sede.
MPLS · operador principal Internet · 2.º operador
SD-WAN ARUBA
Ciudad Real
2 × Aruba 7210 (VPNC)
Sede como Spoke de la solución SD-WAN.
Docencia e investigación: VLAN al estilo clásico, sin autenticar — igual que en RedUCLM.

## Slide 12
03 · CONECTIVIDAD
Excepciones: docencia e investigación
Aulas y laboratorios no se tunelizan : necesitan comunicación más abierta y la categorización de dispositivos es complicada en estos casos.
La contención de seguridad se mantiene mediante ACL de nivel 3 en sus respectivos enrutadores.
En RedUCLM, el nivel 3 de docencia e investigación se mantiene por campus en las parejas 8320 VSX .

## Slide 13
04 · DESPLIEGUE
Inventario: reutilizar y renovar
Reutilizado
8
Aruba 8320 · troncal VSX
3
Aruba 7220 → gateways AOS 10
2
Aruba 7210 · VPNC
267
puntos de acceso AP515
16
Aruba 9004 · 8 sedes existentes
97
Aruba 2930F
20
Aruba 6100
Renovado / Nuevo
337
Aruba CX 6200F · acceso con UBT
914
puntos de acceso AP-735
6
Aruba CX 6300M
6
Aruba 9004 · 3 sedes nuevas
2
HPE 5720 · perimetrales
Retirado
319
equipos Cisco (Catalyst 2960…)
18
Aruba 5130
6
Aruba 3810
2
HPE 5950
914
APs obsoletos 105/205/305…

## Slide 14
04 · DESPLIEGUE
Gestión centralizada: Aruba Central
Troncal
Distribución y acceso
WiFi
Sedes remotas
SD-WAN
Visibilidad y gestión de toda la planta desde una única consola cloud.
Configuración tipo replicable: todos los 6200F con la misma plantilla.
Operación unificada de cable, WiFi y SD-WAN.
Cada puerto de acceso nace autenticando por defecto .

## Slide 15
05 · BALANCE
Puntos fuertes
01
Zero-trust y microsegmentación
Segmentación dinámica por role, independiente de la ubicación física.
02
Gestión centralizada cloud
Visibilidad y operación de toda la planta en una sola consola.
03
Acceso unificado y fácil
Cable o WiFi: misma seguridad y experiencia transparente.
04
Reutilizar + renovar
Arubas 8320, Gateways y VPNC reutilizados; planta obsoleta renovada.

## Slide 16
05 · BALANCE
Retos y aprendizajes
RRHH
Limitación autoimpuesta en el ritmo de cambio de conmutadores → más delegación en los técnicos de campus, que conocen mejor los centros y sus usuarios.
PROYECTOS
Solapamiento con otros proyectos: sobrecarga de trabajo, pero también sinergias — por ejemplo, los certificados EAP-TLS.
INCIDENCIAS
Como todo nuevo proyecto tenemos incidencias de todo tipo. Algunas sencillas y otras más complejas que deben ser atendidas por el TAC del fabricante. Aruba Central dispone de herramientas que ayudan a detectar y corregir muchas de ellas.
EJEMPLOS
MTU · cableado defectuoso · puertos con errores · etc.

## Slide 17
GRACIAS
SSID
«Say my name.»
Ahora os toca a vosotros: ¿preguntas?
Gracias a todo el equipo del Área de Tecnología y Comunicaciones por hacerlo posible — y a Claude por la ayuda en la preparación de esta presentación.
Carlos de Manuel Clemente
Analista de Sistemas y Redes · Área de Tecnología y Comunicaciones · UCLM
CC BY-SA 4.0
creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0